## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ УЧАСТНИКОВ

1. АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ

1.1. К участию в соревнованиях допускаются легковые автомобили серийного производства, подготовленные в соответствии с настоящими «Техническими требованиями».

1.2. К участию в соревнованиях допускаются автомобили с приводом только на заднюю ось с любым типом двигателя любого объёма.

1.3. Разрешается применение только стандартных шин серийного производства.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. В автомобиле должны быть установлены ремни безопасности, находящиеся в исправном состоянии. Использование ремней безопасности заводской конструкции допускается только при наличии заводского кресла водителя/пассажира. При установке кресла (или кресел), не предусмотренного заводской конструкцией (например, спортивного кресла с более развитой боковой поддержкой), обязательно применение спортивных многоточечных ремней безопасности. Во время заездов Участник должен быть пристегнут ремнем безопасности.

2.2. Во время заездов Участник должен быть в автомобиле без пассажиров.

2.3. Аккумулятор должен быть надежно закреплен.

2.4. Не допускается утечка каких-либо жидкостей или горюче-смазочных материалов из автомобиля.

2.5. Запрещается участвовать на автомобилях, имеющих повреждения силовых агрегатов, шасси, тормозной системы, либо других систем, деталей.

3. ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

3.1. Механизмы открывания–закрывания дверей и капота должны быть исправны и соответствовать серийной заводской конструкции. Допускается удаление серийного замка капота при наличии наружных фиксаторов капота, предотвращающих самопроизвольное открывание капота на ходу.

3.2. Запрещено удалять с целью облегчения несущие элементы кузова (продольные и поперечные ребра жёсткости и конструкции коробчатого сечения).

3.3. Обязательно применение лобового стекла, выполненного как минимум из двухслойного триплекса, или предусмотренного заводом-изготовителем автомобиля оригинального лобового стекла. Способ крепления лобового стекла – только предусмотренный заводом изготовителем для данной модели автомобиля.

3.4. Допускается установка боковых и задних стекол, выполненных из поликарбоната, минимальной толщиной 3мм. Использование оргстекла недопустимо.

3.5. Стоп-сигналы автомобиля участника должны быть исправны.

3.6. Все колеса должны быть надежно закреплены колесными гайками/болтами. Наличие незакрученных или обломанных колесных шпилек недопустимо.

3.7. Не допускается отсутствие одного или нескольких внешних элементов кузова: передних и задних крыльев, капота, крышки багажника, дверей, стекол.